Спецификация поставляемого товара для оборудования пищеблока

в МБОУ СОШ № 5

| № | Товары (работы, услуги) | Произв-ль | Описание | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-5 | CAS, Китай | Габариты: 350x325х95мм, Размеры платформы 335 x 210мм, диапазон рабочих температур -10 ~ +40 °C, Питание 110~240 В, 49~51 Гц, предел взвешивания 5кг, число разрядов индикатора 5, макс. выборка массы тары 5кг, цена поверочного деления 1г, Масса 4,7кг, тип дисплея Флуоресцентный, Потребляемая мощность 7Вт | 1 | 2 986,56 | 2 986,56 |
| 2 | МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA LC 700 | COMENDA, Италия | Габариты: 625x760x1460мм Цикл работы 90/120/180 секунд, пропускная способность: 40/30/20 кассет/час — 720 тарелок/час, размер корзины 500x500 мм, максимальный диаметр тарелки 400мм; мощность 6,75кВт, 380В. Посудомоечная машина купольного типа. Предназначена для мытья тарелок, чашек, стаканов, столовых приборов и подносов. Цельнотянутая ванна, антивозвратный клапан, возможность двойной изоляции купола .Поддержка температуры ополаскивания 85°C даже при низком давлении воды в магистрали. Электронная панель управления. Рукава мойки и ополаскивания изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте: - СТОЛ Д/ГРЯЗ.ПОСУДЫ, 1200х760х850мм, универсальный, с мойкой цельнотянутой, нерж.ст AISI430 - 1шт; - СТОЛ Д/ЧИСТ.ПОСУДЫ, 800x760мм, универсальный - 1шт; - КАССЕТА Д/ СТАКАНОВ 500X500мм -1шт, - КАССЕТА Д/ ТАРЕЛОК 500X500мм -1шт; - КОНТЕЙНЕР Д/ПРИБОРОВ - 1шт; - СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ Д/ПОСУДОМОЕЧН.МАШИН - 1шт, - СРЕДСТВО ОПОЛАСК. Д/ПОСУДОМОЕЧН.МАШИН - 1шт. | 1 | 195 598,76 | 195 598,76 |
| 3 | ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКМ-ПК | ТОРГМАШ, Беларусь | Универсальная кухонная машина (330 об/мин), включает приводный механизм на подставке и набор сменных насадок. Мощность 1,5кВт, 380В Габариты: 900x295x1000мм, вес 55кг. Комплектация: 1) Приводной механизм 2-х скоростной, 1я скорость - 170 об/мин, 2я скорость - 330 об/мин, габариты: 540х340х325 мм.; 2) Мясорубка (произв-ть 180кг/час), габариты: 350х320х375 мм; 3) Механизм для взбивания и перемешивания: произв-ть при перемешивании жидкого теста - 50 кг/час, при перемешивании фарша - 150 кг/час. В комплект входят две дежи по 25 л. и три замешивающих органа: венчик, крючок, лопатка; 4) Механизм овощерезательно-протирочный (200-400 кг/час), резка: бруски 10*10, кружки, кольца и шинковка 2мм,соломка 3*3мм, пластинки 10*12*12мм; 5) Просеиватель - произв-ть по муке техническая - 230 кг/ч, 3 сменных барабана; 6) Рыхлитель - 1500 порций/ч при однократном пускании; 7) Механизм для нарезания мяса на бефстроганов - произв-ть техническая при нарезании мяса на бефстроганов - 100 кг/ч; 8) Механизм для измельчения сухарей и специй - произв-ть по сухарям - 15 кг/ч, габариты: 305х220х350 мм. | 1 | 170 785,26 | 170 785,26 |
| 4 | ПРИЛАВОК Д/ПРИБОРОВ ITERMA МС-600/500 | Термотехника, Россия | Габариты: 600х500х1300мм, масса 31кг, гастроемкости 3 штуки -из нержавеющей стали марки 08х18Н10 (толщина 1,5мм); металл (толщина 1,0мм), рабочая поверхность - нержавеющая сталь марки 12х17 (толщина 1,5мм). Предназначен для размещения столовых приборов и подносов. Имеет место для подносов, для приборов, три гастроемкости GN 1/4. | 1 | 21 047,85 | 21 047,85 |
| 5 | СКОВОРОДА ОПРОКИД.900СЕР ЭСК-90-0,47-70 | ЧУВАШТОРГТЕХНИКА, Чувашия | Габариты: 840x985x905мм, площадь чаши 0,47 м2, 70л, электрическая, температурный режим: от 20 до 275 'C, регулятор темп, время нагрева: 15мин, тип жарочн. поверхности: гладкая, механизм подъема и опускания чаши, крышка; ТЭНы - 3шт, мощность: 12кВт, 220/380В; вес 140кг. | 1 | 70 957,57 | 70 957,57 |
| 6 | СТЕЛЛАЖ ITERMA СТП-31/1205 КУПЕ В ДЛЯ ХЛЕБА | Термотехника, Россия | Габариты: 1200х500х2000мм, вес 100кг. Изделие в сборе. Изготовлен из нержавеющей стали, разрешенной для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности (толщина 0,8мм), 4 полоки, усиленные ребрами. Двери-купе. Вентиляционные отверстия. Ножки регулируются по высоте. | 1 | 70 619,32 | 70 619,32 |
| 7 | ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ITERMA ВС-20/700/1350 НЕРЖ.КАР | Термотехника, Россия | Габариты: 1350х700х850мм; 2 емкости по 600х600х450 мм, каркас - на болтовом соединении; ванна - сварная, соединительные швы герметичные, комплектуется выпуском и переходом, снабжена регулируемыми по высоте опорами (до 20мм), объемным бортом, рабочая поверхность из нержавеющей стали марки марка 12х17 (толщина 0,8мм); каркас – уголок нерж. сталь (40х40мм, толщина 1,5мм). Сифон в комплекте. | 1 | 25 417,77 | 25 417,77 |
| 8 | ПОДТОВАРНИК ITERMA СП-130/1000/500 | Термотехника, Россия | Габариты: 1000х500х300мм. Подтоварник с деревянным настилом. Каркас из углеродистой стали, окрашен импортной порошковой краской. | 5 | 2 648,09 | 13 240,45 |
| 9 | ПОЛКА НАВЕСНАЯ ITERMA 430 ПД-5-600/300 ДЛЯ ДОСОК | Термотехника, Россия | Габариты: 600х300х450мм, нержавеющая сталь, каркас -крашенный металл, вместимость-5 досок | 1 | 3 320,45 | 3 320,45 |
| 10 | ПРИЛАВОК Д/ВТОРЫХ БЛЮД ITERMA МЭ-2-1100/700-01 | Термотехника, Россия | Габариты: 1100х(700*)1050х(900*)1300мм, (*- размер без полки и без направляющих), мощность 2кВт, напряжение 380В, каркас - окрашенный порошковой краской металл (толщина 1,5мм), рабочая поверхность - нержавеющая сталь, разрешенная для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности (толщина 1,5мм), рабочая температура воды в ванне + 65°С, объем ванны 95л, вес 72кг. Подача воды в ванну осуществляется через электромагнитный клапан. Имеет регулировку подогрева. В нижней части мармита расположен шкаф для хранения инвентаря. В комплекте: 1)Направляющие- 1шт. (1100х400х100мм, из нержавеющей стали). 2)Полка настольная-1шт, (одноуровневая, 1090х405х400мм). 3)Гастроемкости с крышками, материал нержавеющая сталь, разрешенная для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности: 325х365х150мм, -2шт. 530-х325х150 мм -2шт. | 1 | 54 478,73 | 54 478,73 |
| 11 | ПРИЛАВОК Д/ПЕРВЫХ БЛЮД ITERMA МЭ-1-1100/700-01 | Термотехника, Россия | Габариты: 1100х(700*)1050х(900*)1300мм, (*- размер без полки и без направляющих), мощность 5,2 кВт, мощность конфорки 2,6кВт, диаметр конфорки 220мм, напряжение 380В, вес 50кг; каркас – окрашенный порошковой краской, металл (толщина 1,5мм), рабочая поверхность - нержавеющая сталь, разрешенная для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности, температура рабочей поверхности 0-400°С, имеет регулировку подогрева. В комплекте: 1)Направляющие -1шт. (1100х400х100мм, из нержавеющей стали) 2)Полка настольная-1шт, (одноуровневая, 1090х405х400мм). | 1 | 41 476,27 | 41 476,27 |
| 12 | ПРИЛАВОК Д/ПРИБОРОВ ITERMA МС-600/500 | Термотехника, Россия | Габариты: 600х500х1300мм, масса 31кг, гастроемкости 3 штуки -из нержавеющей стали марки 08х18Н10 (толщина 1,5мм); металл (толщина 1,0мм), рабочая поверхность - нержавеющая сталь марки 12х17 (толщина 1,5мм). Предназначен для размещения столовых приборов и подносов. Имеет место для подносов, для приборов, три гастроемкости GN 1/4. | 1 | 21 047,85 | 21 047,85 |
| 13 | ПРИЛАВОК Д/ХОЛОД. БЛЮД ITERMA ВХВ-Р-1100/700-Н-01 | Термотехника, Россия | Габариты: 1100х(700*)1050х1750мм, (*- размер без направляющих), мощность 0,6кВт, напряжение 220В, объем витрины - 500 литров, температура в витрине +2 ...+10°С, площадь полок в витрине - 1,7 кв.м, каркас - окрашенный порошковой краской, металл (толщина 1,5мм), вес 113кг; рабочая поверхность - нержавеющая сталь, разрешенная для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности, (толщина 1,5мм), две навесные стеклянные полки, дверцы витрины открываются с двух сторон (со стороны покупателей и со стороны персонала), холодильный агрегат (хладагент 134А). В нижней части витрины расположен закрытый нейтральный шкаф на 180л. Предназначена для хранения, демонстрации и раздачи холодных блюд и напитков. Закрытая охлаждаемая витрина с принудительной циркуляцией воздуха, а также электронной системой плавного регулирования температуры. В комплекте: направляющие -1шт. (1100х400х100мм, из нержавеющей стали). | 1 | 92 017,82 | 92 017,82 |
| 44 14 | ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ ITERMA МН-1100/700-01 | Термотехника, Россия | Габариты: 1100х(700*)1050х(900*)1300мм, (*- размер без полки и без направляющих), каркас - металл (толщина 1,5мм), рабочая поверхность - нержавеющая сталь марки 12х17 (толщина 1,5мм), вес 55кг. Нейтральный стол со шкафом для хранения кухонного инвентаря. В комплекте: 1) Направляющие -1шт.(1100х400х100мм, из нержавеющей стали). 2) Полка настольная-1шт, (одноуровневая 1090х405х400мм). | 1 | 30 127,19 | 30 127,19 |
| 15 | СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 CТР 22С/903 ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ | Термотехника, Россия | Габариты: 900х300х1850мм, масса 25кг, каркас крашенный уголок, имеет разборную конструкцию, полка выдерживает нагрузку 50кг, ложементы пластмассовые, ножки регулируются по высоте | 2 | 16 280,54 | 32 561,08 |
| 16 | СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-21/1205 | Термотехника, Россия | Габариты: 1200х500х1850мм, разборной, 4шт сплошных съёмных полки с ребром жесткости (нагрузка на полку 200кг), рабочая поверхность - нержавеющая сталь, разрешенная для использования в изготовлении оборудования пищевой промышленности (толщина 0,8мм), каркас - уголок из нерж. стали (40х40мм, толщина 1,5мм) | 2 | 14 520,67 | 29 041,34 |
| 17 | СТОЛ Д/СБОРА ОТХОДОВ ITERMA 430 СБ-241/906Л | Термотехника, Россия | Габариты: 900х600х850мм, левый изготовлен на каркасе из квадратной нержавеющей трубы 40х40мм, имеет разборную конструкцию, столешница с двойным ламинированным ДСП, отверстие для сбора отходов диаметр 180мм расположено слева, обвязка с 3-х сторон, высота регулируется | 1 | 10 377,34 | 10 377,34 |
| 18 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-211/1506 | Термотехника, Россия | Габариты: 1500х600х850мм; полностью изготовлен из нерж. стали; объемный борт, кромка обработана лазером, каркас разборный, сплошная полка из нерж. стали с ребром жесткости; рабочая поверхность - нержавеющая сталь марки 12х17(толщина 1,5мм), каркас из нержавеющей трубы 40х40мм марки 08х18Н10, толщиной 1,5мм; столешница усилена двойным ЛДСП (толщина32мм); регулируемые по высоте ножки 20мм; болтовое соединение; нагрузка 200кг. | 2 | 15 780,61 | 31 561,22 |
| 19 | СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ITERMA 430 СБ-211/907 | Термотехника, Россия | Габариты: 900х700х850мм; полностью изготовлен из нерж. стали; объемный борт, кромка обработана лазером, каркас разборный, сплошная полка из нерж. стали с ребром жесткости; рабочая поверхность - нержавеющая сталь марки 12х17(толщина 1,5мм), каркас из нержавеющей трубы 40х40мм марки 08х18Н10, толщиной 1,5мм; столешница усилена двойным ЛДСП (толщина32мм); регулируемые ножки 20мм; болтовое соединение; нагрузка 200кг. | 2 | 12 180,64 | 24 361,28 |
| 20 | ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ITERMA ШО-2 | Термотехника, Россия | Габариты: 610*500*1860мм; 2-х секционный; полка,перекладина; изготовлен из углеродистой стали, окрашен импортной порошковой краской; двери с замком усилены ребром жесткости. | 2 | 6 568,54 | 13 137,08 |
| 21 | ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ РАПСОДИЯ R700V | АРИАДА, Россия | Габариты: 800х725х1980мм, напряжение 220 В, внутренний объем 700 литров, температурный режим от -5 до +5°С, глухая дверь, теплоизоляция шкафов – жесткий пенополиуретан, разница температур вверху и внизу в шкафу 1 градус, цельнозаливной корпус с толщиной стенок 40 мм; герметичность внутреннего объёма обеспечивается уплотнителем с магнитной вставкой, воздухоохладитель – испаритель с вентилятором - расположен во внутреннем объёме шкафа. В комплекте: 1) полки, направляющие из оцинкованного металла с полимерным покрытием и выдерживают нагрузку до 50 кг - 4шт. | 2 | 42 263,17 | 84 526,34 |
| 22 | ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ОБН 150 | Азовск. светотехника, Россия | Габариты: 942х52х162мм, источник излучения 2 лампы 30 Вт, облучатель бактерицидный настенный предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253,7 нм. Рекомендуемый объем помещений 40 м³ | 3 | 4 672,61 | 14 017,83 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1101513,49 |